## Slide 1: コンピュータビジョン
担当: 井尻 敬

## Slide 2: コンピュータビジョン、2020
4/09 序論 : イントロダクション，テクスチャ合成
4/16 特徴検出1 : テンプレートマッチング、コーナー・エッジ検出
4/23 特徴検出2 : DoG特徴量，SIFT特徴量，ハフ変換
4/30 領域分割 : 領域分割とは，閾値法，領域拡張法，動的輪郭モデル
5/14 領域分割 : グラフカット，モーフォロジー処理，Marching cubes
5/21 パターン認識基礎1 : パターン認識概論，サポートベクタマシン
5/28 パターン認識基礎2 : ニューラルネットワーク、深層学習
6/04 パターン認識基礎3: 主成分分析, オートエンコーダ
6/11 筆記試験（50点満点)
6/18 プログラミング演習 1
6/25 プログラミング演習 2
7/02 プログラミング演習 3
7/09 プログラミング演習 4
7/16 プログラミング演習 5

## Slide 3: Contents : 画像領域分割
画像領域分割とは
閾値法
領域成長法
クラスタリング
識別器
動的輪郭モデル
グラフカット法
陰関数曲面再構成法
先週積み残し分を

## Slide 4: Marching Cubes

## Slide 5: Marching Cubes法
ラベル画像(ボクセルデータ)をポリゴンメッシュに変換する
スカラー場の等値面をポリゴンメッシュとして抽出する
2Dの場合
入力: ラベル画像
1. グリッドを構築
2. ４頂点からなる『cell』を走査
頂点の内外状態に応じて
線分を配置
Cellの状態 16通り

## Slide 6
3Dの場合
1. グリッドを構築
2. 8 頂点からなる『cell』を走査
頂点の内外状態に応じて
線分を配置
Cellの状態 256通り By Jmtrivial, GPL
Marching Cubes法

## Slide 7: Marching Cubes法
2Dスカラー場の等値面を求める場合
1. グリッドを構築
2. ４頂点からなる『cell』を走査
頂点の内外状態に応じて線分を配置
Cellの状態 16通り
頂点の値に応じて線分の位置を調整
 Sub-pixel levelの境界が得られる

## Slide 8: モーフォロジー演算

## Slide 9: Morphological operation
集合論の概念を利用した画像変換法
空隙/ノイズ除去・背景グラデーション除去などに利用可能
Closing: 領域内の穴を除去
Top-hat: グラデーションを除去
Dilation-ErosionでEdge抽出
Opening: 細かなごみを除去

## Slide 10: Morphological operator - 形態作用素-
集合A (入力2値画像)
集合B (Structure Element)
Dilation (膨張)
Bの原点をA内で動かしたとき
Bが描く図形
Erosion (収縮)
B全体がAに含まれるよう
Bを動かしたときBの原点が描く図形
図はwikipediaより
Notes: これすこしややっこしいけど…
Uは、Aの任意の点aにBの原点を置いたことを表していて,
『U』ですべてのb∈Bをたしている
Uは,
𝐀⊝𝐁=∪_(𝐛∈𝐁) {𝐚−𝐛 ┤|𝐚∈𝐀}
これすこしややっこしいけど…
U{𝐚+𝐛 ┤|𝐚∈𝐀} は、Aの任意の点aにBの原点を置いたことを表していて,
『U』ですべてのb∈Bをたしている
U{𝐚−𝐛 ┤|𝐚∈𝐀}は,

## Slide 11: 2値画像のMorphological operation (1/3)
Structure Element
+ 2値の線形フィルタのようなもの
+ 円形のものが良く用いられる
4近傍
8近傍
半径3pixelの円
Basic operations
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
入力画像 I(x)
※細かいことだが、max(I(x-t))の『マイナス -』は、(ほとんどないけど)左右/上下非対称なStructure elementを利用するとき大切.
計算時は注目画素の周囲の領域の max / minを見るため Structure Elementをひっくり返す必要が有る。
Str. Elem: B
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
3
0
1
0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dilation
Erosion

## Slide 12: 2値画像のMorphological operation (2/3)
入力画像 I(x)
Structure Element
Radius : r-pixel
Dilate(I, 10)
Dilate(I, 15)
Erode(I, 10)
Erode(I, 15)
Dilate(I, 20)
Erode(I, 20)
※ Dilate(画像, 半径), Erode(画像, 半径),
※ Dilateでは、Structure elementが円なので角が取れて膨張する
※ Erodeでは、Structure element半径より細い構造はすべて消える
r=1, r = 3

## Slide 13: 2値画像のMorphological operation (3/3)
Opening （穴あけ） - 収縮させて 膨張させる
Open(I,r) = Dilate(Erode (I,r), r)
Closing （穴うめ） - 膨張させて 収縮する
Close(I,r) = Erode(Dilate (I,r), r)
r =10
r =10
http://wiki.livedoor.jp/imagej/d/ImageJ%A5%DE%A5%CB%A5%E5%A5%A2%A5%EB%A1%A7Process%A1%CA%BD%E8%CD%FD%A1%CB%A5%E1%A5%CB%A5%E5%A1%BC#binary
Image J使うとき注意
なぜかデフォルトは
前景が黒で 値255
背景が白で値255
だったりする…
Process > Binary > option > black backgroundをチェック
前景の小さな構造（線・点）を除去
背景の小さな構造（穴）を除去する効果

## Slide 14: グレースケール画像のMorphological operation
1
23
4
2
42
58
4
2
4
14
3
15
6
12
2
5
46
20
12
24
3
2
23
2
66
5
32
13
12
24
23
42
45
2
56
23
67
75
7
12
3
11
3
2
34
90
53
42
52
10
Structure Element
+ 2値の線形フィルタのようなもの
+ 円形のものが良く用いられる
4近傍
8近傍
半径3pixelの円
入力画像 I(x)
Str. Elem: B
Dilation
Erosion
46
1
注目画素にStructure Elementを重ね、
周囲の最大値/最小値を新たな画素値とする

## Slide 15
Structure elementは、すべてr =10の円
元画像
Erode: 明るい領域が収縮
Dilate: 明るい領域が膨張
Dilate – Erode: edgeの
ようなものが抽出出来る
Openinig: 細かい明領域が
閉じる(無くなる)
Closing: 細かい暗領域が
閉じる(無くなる)
グレースケール画像のMorphological operation

## Slide 16: Top-hat transform による背景除去
元画像I
Erode(I)
Open(I)
=Dilate(Erode(I))
I - Open(I)
TopHat(I) = I - Open(I)
Openで消えた部分を強調
背景のShadeを消す効果がある
(暗い背景に有向)
BottomHat(I) = Close(I) - I
Openで消えた部分を強調
背景のShadeを消す効果がある
(明るい背景に有向)
Iを二値化
TopHat(I)を二値化

## Slide 17: まとめ : Morphological operations
集合理論に基づく画像処理法
入力画像
Structure
Element
Dilate
Erode
Opening
Dilate(Erode(・))
Closing
Erode(Dilate(・))
TopHat
I - Dilate(Erode(I))