## Slide 1: デジタルメディア処理2
担当: 井尻 敬
Notes: 実装todo
Nonlinearfilters.py
frequencyfiltering

## Slide 2: Contents
フーリエ変換の概要
フーリエ級数展開とフーリエ変換
離散フーリエ変換とその性質
周波数フィルタリング

## Slide 3: フーリエ変換とは（音）
横軸が時間の関数を、横軸が周波数の関数に変換する手法
フーリエ変換
逆フーリエ変換
入力音声
パワースペクトル
時間
周波数(係数番号)
低周波
高周波
高周波
FourierSound.py
Notes: 入力はりんごをナイフで切った音
出力は log10(|Fk|)

## Slide 4: フーリエ変換とは（音）
フーリエ変換後の関数は元信号に含まれる正弦波の量を示す
中央に近いほど低周波，外ほどが高周波
中央（最も低周波）は，定数項で直流成分と呼ばれる
  直流成分があるので正弦波の組み合わせでも平均値が0でない信号を作れる
FourierSound.py
周波数(係数番号)
時間
時間
時間
時間
※下の波はイメージ
※本来はもっともっと細かいです。
Notes: 入力はりんごをナイフで切った音
出力は log10(|Fk|)

## Slide 5: 音の実時間フーリエ変換
Spector Analyzer
by Hidetomo Kataoka @ 立命館大
データ量に依存するが1D/2Dのフーリエ変換は高速なので
実時間解析可能
Notes: AudioRecorderV2をfirefoxで開く

## Slide 6: フーリエ変換とは （画像）
横軸が時間/空間の関数を、横軸が周波数の関数に変換する手法
フーリエ変換
逆フーリエ変換
画像
(2D空間に画素が並ぶ)
周波数画像
(画素は特定周波数の大きさを示す)

## Slide 7: フーリエ変換とは （画像）
フーリエ
変換
フーリエ変換後の画像の画素は元信号に含まれる正弦波の量を示す
中央付近が低周波，外側が高周波
中央画素は，定数項（直流成分）
この図はイメージです
本来は現画像と同サイズで
もっと細かいです
 任意の画像はしましま画像の和で表現できる
Notes: この図はW=H=32のときの u=v= 0,1,2,16と動かしたもの
この図はsin⁡2𝜋 (𝑥𝑢/𝑊+𝑦𝑣/𝐻) W=H=32のときの u=v= 0,1,2,16と動かしたもの

## Slide 8: フーリエ変換とは （画像）
FourierPaint.py
FourierImg.py

## Slide 9: 余談 (ノイズ)
ノイズ（雑音）には，それが含む周波数の分布に応じて特定の名前が付いたものがある
ホワイトノイズ
スペクトルが一様に分布
ブラウンノイズ
スペクトル分布が 1/f2に比例
ピンクノイズ
スペクトル分布が 1/fに比例

## Slide 10: 周波数フィルタリング（音）
入力信号（音）
フーリエ変換
周波数係数
フィルタ処理
高周波成分を完全にゼロに
ゼロ
出力信号
逆フーリエ変換
フーリエ変換により周波数を
考慮したfilterが設計できる
フーリエ変換し
周波数空間でフィルタを掛け
逆フーリエ変換
FourieSound.py
ゼロ
Notes: 図はlog(パワースペクトル)の図なので原点が縦軸原点はー∞。
分かりやすさ優先でそのまま利用する？

## Slide 11: 周波数フィルタリング（音）
イコライザ
周波数ごとにボリュームを調整する音質調整器
1. 音源をフーリエ変換し
2. 周波数ごとにフィルタを掛け
3. 逆フーリエ変換
Itunesのイコライザ
Notes: AudioRecorderV2をfirefoxで開く

## Slide 12: 周波数フィルタリング（画像）
フーリエ
変換
フィルタ処理
フィルタ画像を掛ける
×
逆フーリエ変換
説明のためLowpassの
半径を大きく可視化
本当はもっと小さい
フィルタ

## Slide 13: 周波数フィルタリング（画像）
Low Pass
低周波成分
のみ通過
High Pass
高周波成分
のみ通過
Band Pass
特定周波成分
のみ通過
入力画像
周波数画像
フィルタ
出力画像
フィルタ処理済
周波数画像
逆
フーリエ
逆
フーリエ
逆
フーリエ

## Slide 14: まとめ：音・画像のフーリエ変換の概要
フーリエ変換は，横軸時間の関数を横軸周波数の関数に変換する
  逆フーリエ変換も定義される
  2次元フーリエ変換は画像へ適用できる
  周波数空間でフィルタ処理すると，周波数に特化した信号処理が可能

## Slide 15: Contents
フーリエ変換の概要
フーリエ級数展開とフーリエ変換
離散フーリエ変換とその性質
周波数フィルタリング
本講義では，フーリエ変換の意味的な理解と画像処理応用に重点を置きます．
証明と導出は（少しだけしか）扱いません．
詳しく知りたい人は「金谷先生:これなら分かる応用数学教室」を強くお勧めします．

## Slide 16: オイラーの式
はガウス平面における単位円に乗る
れはもうこういう表記法だと思って覚えてください

## Slide 17
練習
三角関数を合成せよ
複素数の積を求めよ
以下の関係を証明せよ
Notes: sin a+b = sin a cos b + cos a sin b
cos a+b = cos a cos b - sin a sin b
両辺
= A( a/A sin t + b/A cos t)
A = rt(a^2 + b^2)
あ、これ、a/A ^2 + b/A ^2 = 1を満たすってことは、a/A = cos k, b/A = sin kっていう角度ｋがある。
＝A (sin t cosk + cos t sin k)
= A sin t+k
で良いじゃん。見たいな感じで説明できる。後者は気合．
sin a+b = sin a cos b + cos a sin b
cos a+b = cos a cos b - sin a sin b
両辺
𝑎 sin⁡𝜃+𝑏 cos⁡𝜃 = A( a/A sin t + b/A cos t)
A = rt(a^2 + b^2)
あ、これ、a/A ^2 + b/A ^2 = 1を満たすってことは、a/A = cos k, b/A = sin kっていう角度ｋがある。
＝A (sin t cosk + cos t sin k)
= A sin t+k
で良いじゃん。見たいな感じで説明できる。後者は気合．

## Slide 18: フーリエ級数
区間上の連続関数は、フーリエ級数で表現できる．
: 基本周波数
Notes: Tは周期、
は基本周波数、
とても天下り的なんだけど、「フーリエ級数展開ができる」ことは納得済みで先に進む
Tは周期、
𝜔_0は基本周波数

## Slide 19: フーリエ級数
区間上の連続関数は、フーリエ級数で表現できる．
基本
Notes: つまり関数を周波数の異なるsin と cosの和で表現するよ、ってこと
𝑎_1 cos⁡〖𝑘 2𝜋/𝑇 𝑡〗

## Slide 20: フーリエ級数
区間上の連続関数は、フーリエ級数で表現できる．
「sin と cos の振幅を変えて足す」とも思えるが、
「ak と bk で振幅と位相ずれを制御する」とも見てもよい
位相がずれても、 と における位置は同じなので、周期性は保たれていることに注意
Notes: 三角関数の合成を使うと、ある周波数のsinを位相と振幅を変えて足したとも思える。
フーリエ級数展開の定義をこうしても良いんだけど、先の表現のほうが都合がよい、との説明が「これならわかる応用数学教室」ではなされていた。
𝑎_1 cos⁡〖𝑘 2𝜋/𝑇 𝑡〗

## Slide 21: フーリエ級数(複素数表記)
区間上の連続関数は、フーリエ級数で表現できる．
この複素数表記された
正弦波を重ね合わせていることは分かるんだけど、
に比べてイメージしにくい

## Slide 22: フーリエ級数(複素数表記)
この正弦波は何なのか？
青が時間軸
赤が実軸
緑が虚軸
https://www.youtube.com/watch?v=YjEkBjDhbr4

## Slide 23: フーリエ級数(複素数表記)
区間上の連続関数は、フーリエ級数で表現できる．
複素数の掛け算 は
とすると、
となる
つまり， を掛けるというのは、
に対し位相をずらしてr 倍する操作だといえる
Notes: 先と比べてマイナス部分が生まれている．
複素数でない表現では何でマイナス部分の項はいないんだっけ？

## Slide 24: フーリエ級数(複素数表記)
区間上の連続関数は、フーリエ級数で表現できる．
動画の後半参照 or FourieViz.pdeをprocessingで実行してみてください。

## Slide 25: まとめ: フーリエ級数展開
, , ,
オイラーの式
フーリエ級数展開 : 周期Tを持つ関数は正弦波の重ね合せで表現可
, ,
フーリエ級数展開 (複素数表現) :
上式にオイラーの式を代入すると以下のように変形できる
,
※今回は導出と証明を省きました
詳しく知りたい人は教科書参照

## Slide 26
練習: 下の式(1)-(3)より，式(4)(5)を導け

## Slide 28: フーリエ変換とは
時間の関数 を、周波数の関数に変換する
とは複素数関数である（は実数関数のことが多い）
フーリエ級数展開において T → ∞ とすると導出できる
フーリエ変換 :
逆フーリエ変換 :
※古い資料は1/2piが抜けてた、注意！！！！
Notes: このかたちをよく見ると，
f(t)を a倍すると
F(ω)も a倍される
形になっている
f(t)  af(t)
とすると
F(ω)  aF(ω)
逆フーリエ変換のみに ½πがあるのが気持ち悪い人は違う定義を行っている

## Slide 29: フーリエ変換には，少し異なる複数の定義が存在する
フーリエ変換 :
逆フーリエ変換 :
フーリエ変換 :
逆フーリエ変換 :
フーリエ変換 :
逆フーリエ変換 :
Notes: このかたちをよく見ると，
f(t)を a倍すると
F(ω)も a倍される
形になっている
f(t)  af(t)
とすると
F(ω)  aF(ω)
逆フーリエ変換のみに ½πがあるのが気持ち悪い人は違う定義を行っている

## Slide 30: フーリエ変換の導出 – これなら分かる応用数学教室，金谷健一先生著 より

## Slide 31: Contents
フーリエ変換の概要
フーリエ級数展開とフーリエ変換
離散フーリエ変換
周波数フィルタリング

## Slide 32: 離散フーリエ変換（1D）
周期Nの離散値を周期Nの離散値に変換する
とは複素数（ただしは実数列のことが多い）
が実数の場合が成り立つ（）
フーリエ
変換
逆フーリエ
変換
0
1
2
N-1
…
…
0
1
2
N-1
…
…
Notes: 複素数列を、複素数列に変換する（は実数列のことが多い）
は，k番目の正弦波の，大きさと偏角を表す
複素数列𝑓_𝑙 (𝑙=0,…,𝑁−1)を、複素数列𝐹_𝑘 (𝑘=0,…,𝑁−1)に変換する（𝑓_𝑙は実数列のことが多い）
𝐹_𝑘は，k番目の正弦波𝑒^(𝑖2𝜋/𝑁 𝑘𝑙)の，大きさと偏角を表す

## Slide 33
は定数（直流成分）に対応
は[0,N-1] 区間においてN回振動する正弦波に対応
K=N/2がもっとも高周波で，k=N-1はk=1の正弦波と同じ周波数（位相は逆）
0
1
2
N-1
0
1
2
N-1
…
※グラフは全て複素数
Notes: 複素数列を、複素数列に変換する（は実数列のことが多い）
は，k番目の正弦波の，大きさと偏角を表す
位相について↑の変形が成り立つので、k=1とk=N-1は位相が逆転しているだけ
N=5, 0, 1~4, 2~3
N=6, 0, 1~5, 2~4, 3
複素数列𝑓_𝑙 (𝑙=0,…,𝑁−1)を、複素数列𝐹_𝑘 (𝑘=0,…,𝑁−1)に変換する（𝑓_𝑙は実数列のことが多い）
𝐹_𝑘は，k番目の正弦波𝑒^(𝑖2𝜋/𝑁 𝑘𝑙)の，大きさと偏角を表す
2𝜋𝑙/𝑁 (𝑁−1)=2𝜋𝑙−2𝜋𝑙/𝑁=−2𝜋𝑙/𝑁
位相について↑の変形が成り立つので、k=1とk=N-1は位相が逆転しているだけ
2𝜋𝑙/𝑁 (𝑁−𝑘)=2𝜋𝑙−2𝜋𝑙/𝑁 𝑘=−2𝜋𝑙/𝑁 𝑘
N=5, 0, 1~4, 2~3
N=6, 0, 1~5, 2~4, 3

## Slide 34: 離散フーリエ変換（2D）
フーリエ変換 :
逆フーリエ変換 :
H
W
縦横方向に周期H/Wで繰り返す離散値 を，離散値 に変換
とは複素数列（は画像-実数列-のことが多い）ｖ
W
H

## Slide 35
は定数（直流成分）の係数
は，画像区間において『縦にu回・横にv回振動する正弦波画像』の係数
U=v=N/2がもっとも高周波で，u=N-1はu=1の正弦波と同じ周波数（位相は逆）
W=H = 32のときの
0
1
2
16
30
31
0
1
2
16
30
31
係数画像
は上の (u,v)番目の画像の係数
実際はは複素数画像
Notes: K=16だと位相は、 2πy16/32 = πy
Sin(πx) は、xが0,1,2,3,4,5…31と動くとき、16回回転する、
ただ、毎回 sin xπ = 0になるので波がちょうど見えなくなる
でもy = 1などとy方向に少しでも波ができるとこの高周波が見える．

## Slide 36: 離散フーリエ変換の計算例
N = 8 のとき
入力 : f0, f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7,
↑複素数とかでできて
ややこしそうだけど
ただの和分
…

## Slide 37: Shiftの話
フーリエ変換を実装すると，ピークが端に来る変換結果になる
  上図緑四角 : これは間違いじゃない
  低周波成分を中心においたほうが分かりやすいので上図赤四角の位置を出力することが多い
  このshiftを行なう関数が用意されていることも  np.fft.ifftshift()
H
W
0
1
2
N-1
…
…
0
1
2
N-1
…
…
Notes: 変換結果は周期を持つ数列なのでこのような移動ができる

## Slide 38: 周波数フィルタリング（音）
入力信号（音）
フーリエ変換
周波数係数
フィルタ処理
高周波成分を完全にゼロに
ゼロ
出力信号
逆フーリエ変換
フーリエ変換により周波数を
考慮したfilterが設計できる
フーリエ変換し
周波数空間でフィルタを掛け
逆フーリエ変換
さっきのスライドです！
ゼロ
Notes: 図はlog(パワースペクトル)の図なので原点が縦軸原点はー∞。
分かりやすさ優先でそのまま利用する？

## Slide 39: 周波数フィルタリング（画像）
フーリエ
変換
フィルタ処理
フィルタ画像を掛ける
×
逆フーリエ変換
フィルタ

## Slide 40: 周波数フィルタリング（画像）
Low Pass
低周波成分
のみ通過
High Pass
高周波成分
のみ通過
Band Pass
特定周波成分
のみ通過
入力画像
周波数画像
フィルタ
出力画像
フィルタ処理済
周波数画像
逆
フーリエ
逆
フーリエ
逆
フーリエ

## Slide 41: まとめ：離散フーリエ変換と周波数フィルタ
離散フーリエ変換（1D/2D）の実装方法を解説した
周波数空間でマスクを掛ける周波数フィルタを紹介した

## Slide 42: 畳み込み積分とフーリエ変換

## Slide 43: 関数の直行性（補足資料）
区間上の関数は，以下を満たすとき直行するという．
区間上で，関数 は，互いに直行する．
証明例）とについて、

## Slide 44: 直行関数展開（補足資料）
関数を区間上の直行関数 線形結合近似するとき,
各係数は以下の通り与えられる,