## Slide 1: デジタルメディア処理2
担当: 井尻 敬
Notes: 講義
Scomb でアンケートとる練習
Pythonのやり方
研究紹介

## Slide 2: 井尻敬 – takashiijiri.com
2017 - 現在 : 芝浦工大 准教授
2017 - 現在 : 慶應義塾大学 SFC 客員研究員
2016 - 現在 : 国立循環器病研究センター 客員研究員（申請中）
2015 - 現在 : 理化学研究所 客員研究員
2015 – 2017 : 立命館大学 講師
2013 – 2016 : 北海道大学 客員准教授
2009 – 2015 : 理化学研究所 研究員
2004 – 2009 : 東京大学 修士/博士
2000 – 2009 : 東京工業大学 学士

## Slide 3: 井尻敬 – takashiijiri.com
専門 : Computer Graphics / 画像処理 / ユーザインタフェース
モデリング
アニメーション
テクスチャ
領域分割&応用
その他
Notes: ３０分くらいかけて紹介したい。

## Slide 4
○ 講義の概要:
画像処理は，産業・自然科学・エンタテインメントなど，多種多様な分野の発展に関わる非常に重要な技術です．本講義では，画像処理の基本となる，フィルタ処理・幾何変換・領域分割に関するトピックを紹介します．それぞれの技術に関して，コーディング可能な深さで理解できるよう，ソースコードを交えながら詳細な技術解説を行ないます．また，講義の後半では，Pythonを用いたプログラミング演習を行ないます．
○ 達成目標 :
デジタル画像 –デジタル画像の基礎を理解し，その概要を説明できる
フィルタ処理 – 線形/非線形/周波数フィルタなど，フィルタ処理を理解し，その内容を説明できる．
幾何変換 – 画像の幾何学変換を理解し，その内容を説明できる． B-5
プログラミング演習 - Pythonを用いて，簡単なフィルタ処理をプログラムとして記述できる．
○ 成績評価：
中間テスト（40%）と 期末テスト（30%）と演習課題に基づき評価します．出欠も記録します．
○ 受講上の注意：
講義中・講義後の質問は歓迎します．（すぐに答えられない場合は私の宿題になります．）
講義中の飲食は周りの迷惑にならない程度に．
私語は周囲の迷惑にならないようオンラインで行なってください．

## Slide 5
◯講義資料 :
講義において用いた資料・ソースコードは可能な限りWeb上に公開します．以下のURLを参考にしてください．
takashiijiri.com/classes
◯質問など :
講義に関する質問があれば，講義後またはメールにてご連絡ください．
オフィスアワーは金曜日3限．
takashi.ijiri80 AtMark gmail.ac.jp
◯シラバス：
皆さんの理解度に合わせて進度を調整します．あらかじめご了承ください．シラバスの内容は，講義が快調に進んだことを想定して作成しています．最後の2回は画像圧縮の話をやめてプログラミング演習にしてもよいけどどうでしょうか？

## Slide 6: 教科書
CG-Arts協会（画像情報教育進行委員会）
ディジタル画像処理[改訂新版] 大型本
日本語で読める画像処理の教科書です
画像や例が多く入門者には最適だと思います
網羅性が高い反面，説明不足の部分も少しあり
 講義中に丁寧に解説します

## Slide 7: デジタルメディア処理1、2017（後期）
09/26 イントロダクション1 : デジタル画像とは，量子化と標本化，Dynamic Range
10/03 イントロダクション2 : デジタルカメラ，視覚特性，色空間
10/10 フィルタ処理1 : トーンカーブ，線形フィルタ
10/17 フィルタ処理2 : 非線形フィルタ，ハーフトーニング
10/24 フィルタ処理3 : 離散フーリエ変換と周波数フィルタリング
11/07 前半のまとめと中間試験
11/14 画像処理演習 : python入門 (演習室)
11/21 画像処理演習 : フィルタ処理 (演習室)
11/28 画像処理演習 : フィルタ処理 (演習室)
12/05 画像処理演習 : フィルタ処理 (演習室)
12/12 画像の幾何変換１ : アファイン変換
12/19 画像の幾何変換２ : 画像の補間
01/16 画像復元 : ConvolutionとDe-convolution（変更する可能性有り）
01/23 後半のまとめと期末試験

## Slide 8: ある手法を『理解する』とは？
教科書をおぼえた : ×
人にその手法を説明できる : △
例を挙げて人に説明できる : ○
プログラムとして記述できる : ◎
 コードを書こう！
※井尻の偏見に基づきます．異論は認めます．

## Slide 9: Pythonプログラミング演習
以下の日程にてプログラミング演習を行ないます
11/14 画像処理演習 : python入門 (演習室)
11/21 画像処理演習 : フィルタ処理 (演習室)
11/28 画像処理演習 : フィルタ処理 (演習室)
12/05 画像処理演習 : フィルタ処理 (演習室)
場所 : PC教室9, 10
言語 : Python
ライブラリ : OpenCV
内容 : フィルタ，フーリエ変換，ハーフトーニング （予定）

## Slide 10: Contents :デジタル画像とは？
ラスタ画像とベクター画像
量子化と標本化
階調数
HDRI合成（おまけ）
自己紹介（おまけ）

## Slide 11: Vector Graphics と Raster Graphics
Vector Graphics
画像を数式(スプライン等)で表現
計算機で描いたイラスト
例 wmf/ai/cdr/cgm/dfx等
Raster Graphics
画像をグリッド状の画素で表現
写真/CT/MRI等の観察画像
例 jpg/png/bmp/gif/tif/等
両者を含む : pdf/DjVu/eps/pict/ps/swf/xaml等

## Slide 12: Vector Graphics と Raster Graphics
Vector Graphics
制御点のみを保持するため データが小さい
拡大しても輪郭がスムース
計算機で描いたイラストに向く
Raster Graphics
画素情報を保持するため データが大きい
拡大したらギザギザ
風景など自然の画像に向く

## Slide 13: Raster  Vector 変換 （Vectorization）
Gradient mesh （ Adobe Photoshop ）
課題 : Raster image （写真等） を Vector image に変換したい
方法 : 画像の特徴線に沿うメッシュを構築し頂点に色情報を保持
各パッチ（四角形）で頂点の色を滑らかに混ぜる
Raster Image
Vector image (Mesh構造 + 各cellの色情報)
画像の出典 [Jian Sun et. al. Image vectorization using optimized gradient meshes, TOG 2007]

## Slide 14: 標本化と量子化
デジタル画像とは『離散値（画素）が格子状に並んだデータ』
アナログ情報からデジタル画像を取得するとき
  標本化: 空間の離散化
  量子化: 値の離散化
の必要がある
画像の出典[©2017 Takashi Ijiri, エルサレムで撮影した猫]
拡大すると画素(pixel)が見える

## Slide 15: 標本化と量子化
アナログデータ
位置x
値
x
値
0
1
2
3
4
x
値
14
1
10
5
標本化
量子化
標本化 (sampling): 空間の離散化
等間隔の標本点を画素と呼ぶ
量子化 (quantization): 値の離散化
画素が保持する値の数を階調数と呼ぶ
デジタルデータ
(画像)
標本点の間隔 : 標本化間隔
画像の場合，標本点が画素に対応
各画素がとる値の数 : 量子化レベル

## Slide 16: 標本化に伴うエイリアシング
標本化定理
周波数に帯域制限されたアナログ信号は，以上の周期で標本化すれば再構成可能
エイリアシング
標本化周期が 以下のとき，元信号には含まれない偽信号(alias)が現れる
画像の出典[Photo by Maksim / CC BY-SA 3.0]

## Slide 17: 標本化に伴うエイリアシング
元信号が含む最大周波数が
周波数2で標本化すれば元信号を復元可
元信号が含む最小周期がT = 1/
間隔T/2で標本化すれば元信号を復元可能
入
力
標
本
化
2f
標
本
化
(2)
より詳しくは
『金谷健一:これなら分かる応用数学教室』を参照

## Slide 18: 量子化レベル（階調数・画素深度・色深度）
量子化レベルとは
各画素の色数のこと
最小値と最大値の分割数
量子化レベルが大きいと…
微妙な色の変化を表現可能
データが大きくなる
最小
階調数3
階調数 10
アナログ信号
デジタル信号
量子化
最大

## Slide 19: 量子化誤差
x
元データ
14
1
10
5
量子化データ
量子化では，連続値が離散値に置き換わるので、誤差が生じる
これを量子化誤差と呼ぶ
x
0
1
2
3
4
x
14
1
10
5
x
0
1
2
3
4

## Slide 20: 量子化による擬似輪郭
階調数が極端に小さい場合、疑似的な輪郭が生まれることがある
写真ならまあ良いけど、医用画像などでは深刻な場合もありうる
16階調
256階調

## Slide 21: 画像のデータサイズ（未圧縮なら）
例1) グレースケール画像
量子化レベル 8bit (1Byte) [0,255]
画像幅 W pixel
画像高さ H pixel
例1) カラー画像
量子化レベル RGB各色 8bit [0,255]
画像幅 W pixel
画像高さ H pixel
※これは未圧縮bmpの場合．圧縮画像の場合はもっともっとデータサイズは小さくなる．
※画像データはヘッダ情報も含むので上の値よりは少し大きくなる
Byte
Byte

## Slide 22: 画像フォーマットの階調数
ビットマップ(.bmp)
1bit bitmap : モノクロ画像
4/8bit bitmap : 16/256色のカラーパレット(インデックスカラー)
16/24bit bitmap : RGB毎に 5/8-bit 階調
Portable Network Graphics (.png)
グレースケール : 1, 2, 4, 8, 16-bit階調
カラー : 24bit (RGB毎に8bitの階調数), 48bit
インデックスカラー : 1, 2, 4, 8個のカラーパレット
Nikon D7000(rawデータ)
14bit
某社 X線マイクロCTの生データ（rawデータ）
12bit階調 (階調数 = 濃度分解能)

## Slide 23: 練習 : 関数の標本化・量子化
関数 を標本化間隔1，量子化レベル6で標本化・量子化せよ．
ただし，定義域は ， 量子化後の値は｛0,1,2,3,4,5,6,7｝とせよ．
また，関数値は画素の中心で評価し，量子化においては整数値となるよう小数点を切り捨てよ．
Notes: 0-1: f(1/2) = 2.25 - 2
1-2: f(3/2) = 5.25 – 5
2-3: f(5/2) = 6.25 - 6
3-4: f(7/2) = 5.25 - 5
4-5: f(9/2) = 2.25 - 2
49-42

## Slide 24: まとめ: デジタル画像とは
『Vector graphics』『Raster Graphics』『標本化』『量子化』『量子化レベル』『量子化誤差』『擬似輪郭』について解説した．
アナログデータ
位置x
値
x
値
0
1
2
3
4
デジタルデータ

## Slide 25: HDRI合成 （おまけ）

## Slide 26
104
10-4
10-2
100
102
106
108
1010
曇りの夜空
夜空
月夜
屋内
液晶
蛍光灯
白熱灯
太陽光
輝度(Luminance) - とは
輝度 [cd/m2]
人の感じる物体の明るさ
ある光源に対して
- 単位方位角あたり
- 見かけの単位面積あたり
『人の感じる』明るさ

## Slide 27: ダイナミックレンジ - とは
輝度 [cd/m2]
104
10-4
10-2
100
102
106
108
1010
曇りの夜空
夜空
月夜
屋内
液晶
蛍光灯
白熱灯
太陽光
信号をセンサーで計測するとき
計測可能な最小輝度値と最大輝度値の幅のこと
(db)
デジカメ用ccdセンサ
80db – 120db
人の視覚のダイナミックレンジは
ある視野内で100db程度
順応を考慮すると200db以上
[奥田: 高ダイナミックレンジ画像. 2010]

## Slide 28: HDRI : Motivation
デジタルカメラのセンサは
『凄く明るいところ』と『凄く暗いところ』
を同時に撮影できない
露光時間 1/500 秒
黒つぶれ（アンダー）
露光時間 1/4 秒
白飛び（オーバー）

## Slide 29: HDRI : Motivation
『凄く明るいところ』と『凄く暗いところ』の情報を持つ画像を取得して…
白飛び・黒つぶれの無い画像を合成したい
暗いところがよく
見える画像を合成したい

## Slide 30: HDRI : HDRIとトーンマッピング
黒つぶれ・白飛びがなく
大きな/小さな値をもつ画像
階調数(RGB毎) : 16bit
輝度値の幅 : [10-1, 104]
HDRI
液晶モニタ・プロジェクタ等
階調数(RGB毎): 8bit [0,255]
表示
デバイス
表示のため階調数を落とす処理が必要
『トーンマッピング』
Notes: .hdr
１画素のRGBK 各8bit
r = R * 2^(k-128)
g = G * 2^(k-128)
b = B * 2^(k-128)

## Slide 31: HDRIの取得
最小輝度値と最大輝度値の幅の広い画像
露光を変えた写真の撮影から合成できる
露光大[0,255]
露光中[0,255]
露光小[0,255]
階調数の大きい
ファイルで保存する
.hdr 32bit階調
.exr 48bit階調
HDRI(実数値)
曇りの夜空
夜空
月夜
屋内
液晶
蛍光灯
白熱灯
図の出典 : [Durand & Dorsey SIGGRAPH 2002]
Notes: HDRIの画像フォーマットで最も広く用いられているものはおそらくRadianceの.hdrでしょう。これはRGBと指数部(Exponent)を1 画素あたりそれぞれ整数で8ビット、合計32ビットで表現する形式です。各画素データはランレングス符号化によって圧縮されています。RGBの代わりに XYZを用いるオプションもあります。 その次によく使われるのは多分OPENEXRフォーマット(.exr)でしょう。これはRGBそれぞれに16ビットが割り当てられており、符号に1ビッ ト、指数に5ビット、仮数に10ビットが割り当てられます。IEEE Floatと同じようなかんじです。この他にもRGBそれぞれ32ビットや24ビッ トのバージョンもあるようです。
http://vig.is.env.kitakyu-u.ac.jp/Japanese/tutorial/hdri.html

## Slide 32: HDRIを自作してみる
露光時間が可変のカメラ - NIKON D7000
HDRI合成ソフト - Luminance HDR （ver 2.3.1）
1/500秒
1/60秒
1/4秒
1秒
  1. 露光時間を変え撮影
  2. 一枚のHDRI画像に合成
Luminance HDR

## Slide 33: トーンマッピング（線形）
全レンジ
を量子化
高ダイナミックレンジ画像
画素位置
輝度値
10-1
104
0
255
低ダイナミックレンジ
細かな情報が潰れる

## Slide 34: トーンマッピング（線形）
低い部分を
量子化
高ダイナミックレンジ画像
画素位置
輝度値
10-1
104
0
255
低ダイナミックレンジ
暗い部分が明瞭だが白とび

## Slide 35: トーンマッピング（HDR合成）
HDR
10-1
104
元画像
エッジ保存平滑化
振幅の大きな波
=
振幅の小さな波
+
低諧調画像
高ダイナミックレンジ画像
0
255
振幅の小さな波を足す
振幅の大きな波を圧縮
0
255

## Slide 36
CT画像のトーンマッピング
CT画像
階調数 : 12 – 16 [bit]
レンジ :-1000 – 1500 [HU]
 トーンマッピングの必要有
[飯沼 X線イメージング2001]
X線吸収率 HU (Hounsfield unit)
-1000
0
1000
2000
空気
水
骨
臓器
脂肪
金属
min:-2000 max:2000
-1024
1737
0
肺野条件
Min : -1200.0 Max: 0.0
Window level : -600 (中心)
Window size : 1200 (幅)
肺野
縦隔
縦隔条件
Min: -110.0 Max: 190.0
Window level : 40
Window size : 300
画像は理化学研究所生体力学シミュレーションチームより

## Slide 37
CT / MRI 画像のトーンマッピング
画像の出典（上）[F. Edward Boas, “High dynamic range images in radiology 2007” www.stanford.edu/~boas/science/pub_list.html]
画像の出典（下）[Park et al. “Evaluating Tone Mapping Algorithms for Rendering Non-Pictorial (Scientiﬁc) High-Dynamic-Range Images”, JVCIR 2007. ]
肺野条件
縦隔条件
非線形トーンマッピング
MRI
→

## Slide 38
『HDRI』でGoogle画像検索した結果

## Slide 39: HDRI合成の補足資料 講義内では取り扱わない予定
Notes: 詳細は以下の論文を参照 [Paul E. Debevec Jitendra Malik, Recovering High Dynamic Range Radiance Maps from Photographs]
TODO久しぶりなので論文を読んでおく

## Slide 40
ハイダイナミックレンジ画像の構築(1/4)
輝度
(実数値)
レンズ
絞り
露光
CCD
AD変換
フィルタ
デジタルカメラ
非線形変換
画素値
[0, 255]
絞り・感度を固定し、
露光を変えて複数画像を撮影
放射輝度
ハイダイナミック画像
推定

## Slide 41
ハイダイナミックレンジ画像の構築(2/4)
輝度
(実数値)
レンズ
絞り
露光
CCD
AD変換
フィルタ
デジタルカメラ
非線形変換
画素値
[0, 255]
画
素
値
応答関数
『対数露光 』 と
『画素値』には、非線形の関係がある
対数露光
図の出典 :
[Durand & Dorsey SIGGRAPH 2002]

## Slide 42
ハイダイナミックレンジ画像の構築(3/4)
露光時間 の異なる写真
輝度値
unknown
画素a
画素b
画素c
画素 について
輝度値未知
画素値は既知
関数も未知
として各画素のプロットをしたものが右図
実際は各画素は異なる輝度値()を持つ
  右図の各曲線は横方向に移動したのが本来の位置
  関数は一本の滑らかな曲線
   各画素に対する曲線を右方向に動かして（各画素に対する輝度値を変化させ）一本の曲線に並べよう
画
素
値
対数露光
画素a
画素b
画素c

## Slide 43
ハイダイナミックレンジ画像の構築(4/4)
露光時間 の異なる写真
輝度値
unknown
画素a
画素b
画素c
画
素
値
対数露光
各画素のなすプロットは、
一本の曲線（応答関数）に乗るはず
全画素のなすプロットが一本の曲線に乗るように 横軸方向に平行移動 （輝度値の値を定数ではなく変数として考える）
各画素の輝度値が得られる
※カラー画像の場合、R・G・Bチャンネルごとに輝度を計算