## Slide 1: デジタルメディア処理1
担当: 井尻 敬

## Slide 2: デジタルメディア処理1、2017（後期）
09/26 イントロダクション1 : デジタル画像とは，量子化と標本化，Dynamic Range
10/03 イントロダクション2 : デジタルカメラ，人間の視覚，表色系
10/10 フィルタ処理1 : トーンカーブ，線形フィルタ
10/17 フィルタ処理2 : 非線形フィルタ，ハーフトーニング
10/24 フィルタ処理3 : 離散フーリエ変換と周波数フィルタリング
11/07 前半のまとめと中間試験
11/14 画像処理演習 : python入門 (演習室)
11/21 画像処理演習 : フィルタ処理 (演習室)
11/28 画像処理演習 : フィルタ処理 (演習室)
12/05 画像処理演習 : フィルタ処理 (演習室)
12/12 画像の幾何変換１ : アファイン変換
12/19 画像の幾何変換２ : 画像の補間
01/16 画像復元 : ConvolutionとDe-convolution（変更する可能性有り）
01/23 後半のまとめと期末試験

## Slide 3: Contents
画像の変換
画像補間
イメージモザイキング（パノラマ合成）
Notes: 前半は線形代数演習

## Slide 4: 復習
行列演算
同次形式
アファイン変換
※先週の内容は、画像処理/CG/VRなどの分野で必須です．もし怪しい部分があったら時間をかけて復習してください

## Slide 5: 画像の変換

## Slide 6: 画像の変換
X軸方向に1.7倍，Y軸方向に2倍に拡大する変換を考える
画素の幅を1とする
各画素を変換先に移動してみると…
画素の中心が
整数座標になると仮定
1
2
3
4
5
1
2
3
４ｘ３画素の小さな画像
(3, 2)
1
2
3
4
5
1
2
3
 (5.1, 4)  (5, 4)
少数は四捨五入
6
7
4
5
6
7

## Slide 7: 画像の変換
X軸方向に1.7倍，Y軸方向に2倍に拡大する変換を考える
画素の幅を1とする
各画素を変換先に移動してみると…
画素の中心が
整数座標になると仮定
1
2
3
4
5
1
2
3
４ｘ３画素の小さな画像
(1, 1)(2,2)
(1, 2)(2,4)
(1, 3)(2,6)
(2, 1)(3,2)
(2, 2)(3,4)
:
:
(4, 1)(7,2)
(4, 2)(7,4)
(4, 3)(7,6)
1
2
3
4
5
1
2
3
6
7
4
5
6
7
Notes: 4 + 2.8

## Slide 8: 画像の変換
各画素を変換先に移動すると、飛び飛びの画像ができてしまう（拡大時）
ほしかったのはもっと密な画像…
そこで、通常は逆変換を考えます！
画素の中心が
整数座標になると仮定
1
2
3
4
5
1
2
3
４ｘ３画素の小さな画像
1
2
3
4
5
1
2
3
6
7
4
5
6
7
Notes: 4 + 2.8

## Slide 9: 画像の変換
所望の変換は，X軸方向に1.7倍，Y軸方向に2倍
この逆変換は，X軸方向に1/1.7倍，Y軸方向に1/2倍
変換後画像の各画素に逆変換を施し，元画像における画素位置を取得する
画素の中心が
整数座標になると仮定
1
2
3
4
5
1
2
3
４ｘ３画素の小さな画像
1
2
3
4
5
1
2
3
6
7
4
5
6
7
 (4, 4)
(2, 2)  (2.3, 2)
少数は四捨五入
Notes: 4 + 2.8

## Slide 10: 画像の変換
所望の変換は，X軸方向に1.7倍，Y軸方向に2倍
この逆変換は，X軸方向に1/1.7倍，Y軸方向に1/2倍
変換後画像の各画素に逆変換を施し，元画像における画素位置を取得する
画素の中心が
整数座標になると仮定
1
2
3
4
5
1
2
3
４ｘ３画素の小さな画像
1
2
3
4
5
1
2
3
6
7
4
5
6
7
(4,4) (7, 7)
(4,3) (7, 6)
(4,3) (7, 5)
(4,2) (7, 4)
(4,2) (7, 3)
(4,1) (7, 2)
(4,1) (7, 1)
※(7,7)ははみ出す
Notes: 4 + 2.8

## Slide 11: 画像の変換
所望の変換は，X軸方向に1.7倍，Y軸方向に2倍
この逆変換は，X軸方向に1/1.7倍，Y軸方向に1/2倍
変換後画像の各画素に逆変換を施し，元画像における画素位置を取得する
画素の中心が
整数座標になると仮定
1
2
3
4
5
1
2
3
４ｘ３画素の小さな画像
1
2
3
4
5
1
2
3
6
7
4
5
6
7
(5,3) (8, 6)
(4,3) (7, 6)
(4,3) (6, 6)
(3,3) (5, 6)
(2,3) (4, 6)
(2,3) (3, 6)
(1,3) (2, 6)
(1,3) (1, 6)
※(8,6)ははみ出す
Notes: 4 + 2.8

## Slide 12: 画像の変換
所望の変換は，X軸方向に1.7倍，Y軸方向に2倍
この逆変換は，X軸方向に1/1.7倍，Y軸方向に1/2倍
変換後画像の各画素に逆変換を施し，元画像における画素位置を取得する
画素の中心が
整数座標になると仮定
1
2
3
4
5
1
2
3
４ｘ３画素の小さな画像
1
2
3
4
5
1
2
3
6
7
4
5
6
7
その他の画素も
逆変換により
元画像の位置を検索し
コピーする
Notes: 4 + 2.8

## Slide 13: 画像の変換
任意の変換について
誤）変換元画像の各画素の行き先を計算する
正）変換先の各画素に逆変換を掛け，元画像を参照する
※ X軸方向に0倍のような変換をすると逆変換が存在しないので注意
元画像
変換後画像
Notes: 4 + 2.8

## Slide 14: 画像の補間

## Slide 15: なぜ画像補間が必要か？
画像変換時には、逆変換を計算し元画像の画素を参照する
参照先を拡大してみると。。。
元画像
変換後画像

## Slide 16: なぜ画像補間が必要か？
赤点: サンプリングしたい場所
青点: 画素値が存在する場所
赤点の場所の画素値は？
  一番近い画素値を使う?？
  近傍画素を混ぜる？？
 補間する

## Slide 17: 補間法（1D）
1
2
3
4
5
入力 : 画素値
が整数の位置のみに値が存在
出力 :を補間した関数
※修正: 連続関数  関数

## Slide 18: 補間法（1D）: Nearest Neighbor
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
最近傍画素の値を使う
※はガウス記号: tを超えない最大の整数
入力 : 画素値

## Slide 19: 補間法（1D）: Linear Interpolation
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
前後２画素を線形に補間する
入力 : 画素値

## Slide 20: 補間法（1D）: Hermite Cubic Spline Interpolation
1
2
3
4
区間[2,3]を補間するとき
勾配も制約する
勾配制約を計算するためを利用する
1
2
3
4
※赤字は講義後修正したもの

## Slide 21: 補間法（1D）: Hermite Cubic Spline Interpolation
入力 : 画素値
下図の区間[0,1]の補間を考える
-1
0
1
2
は3次の関数であるとする，
境界において画素値を満たすため，
境界における勾配を４点を用いて指定
式(1)(2)(3)よりが求まる
※赤字は講義後修正したもの

## Slide 22: 補間法（1D）: Cubic Convolution Interpolation [1]
教科書で紹介されているのはこれ
下図の区間[0,1]の補間を考える
の画素値を
-1
0
1
2
を４つの画素値の重み付け和で表現する
ただし, は, から画素までの距離
重み関数は以下の通り定義される[1]
[1] R. Keys, Cubic convolution interpolation for digital image processing, IEEE TASSP 1981.
aはユーザが決める変数，a=-0.5とするとよい[1]
※赤字は講義後修正したもの

## Slide 23: 補間法（1D）: Cubic Convolution Interpolation [1]
[1] R. Keys, Cubic convolution interpolation for digital image processing, IEEE TASSP 1981.
-1
0
1
2
h(0)=1
h(n)=0 nは0でない整数
h(x)を求めたい位置xに重ね
周囲4画素の重みを決定する
Notes: 導出についてはノートを参照(2017春ごろ)
三次のカーネル関数h(x)
h(x) = A1 x3 +B1 x2 +C1 x +D1 0<|x|<1
h(x) = A2 x3 +B2 x2 +C2 x +D2 1<|x|<2
h(x) = 0
を仮定し，
h(0) = 1, h(-1) = h(1) = h(2) = 0
と境界における勾配の連続性を仮定すると得られる．

## Slide 24: 補間法（2D）
解説した各手法を2次元に拡張する
x軸方向に補間し，y軸方向に補完する
2次元補間は、bi-*という名前になる
0
1
2
3
2
1
3
x
y
f2,2
f2,1
f1,2
f1,1
この図では，破線の交差部分に
画素中心があるとする

## Slide 25: 補間法（2D）: Nearest neighbor
0
1
2
3
2
1
3
x
y
f2,2
f2,1
f1,2
f1,1
0
1
2
3
2
1
3
x
y
x
最近傍画素値を利用する

## Slide 26: 補間法（2D）: Linear Interpolation
の範囲を
画素, , より補間する
0
1
2
3
2
1
3
x
y
(x,y)
(x,y)
(1,1)
(2,1)
(1,2)
(2,2)
s
t
上式はなにをしてるのか？
1. まずx=1, x=2においてy軸方向に線形補間し2点を取得（黄点）
2.得られた2点をx軸方向に線形補間（赤点）
※もちろん,どちらの軸を最初に補間するか解釈の問題なのでどちらでもよい

## Slide 27: 補間法（2D）: Bicubic Convolution Interpolation
の範囲を近傍16画素より補間する
は1次元補間と同様, 右上図の通り定義される.
0
1
2
3
2
1
3
x
y
(x,y)
(1,1)
(4,1)
(4,4)
(1,4)
(x,y)
x2
x1
x3
x4
y2
y1
y4
y3
左上図の通り
まずx軸に沿ってcubic補間
得られた4点を利用しy軸に沿ってcubic補間
Notes: この図は、先の図と補間順序が異なる
まず、y=0, y=1, y=2, y=3で補完して緑の曲線上の黄色の点を取得
H(x) F H(y) という計算を， (H(x)F) H(y)の順序で行っている

## Slide 28: 画像の補間法 : 例
教科書p171の図参照

## Slide 29: まとめ: 画像の補間法
画像の変換（特に拡大）の際，画像の画素と画素の間を参照する
周囲の画素を利用し，参照位置の画素値を決定する
0
1
2
3
2
1
3
x
y
x
0
1
2
3
2
1
3
x
y
(x,y)
Nearest Neighbor
Bilinear Interpolation
Bicubic Interpolation
0
1
2
3
2
1
3
x
y
(x,y)
様々なソフトウエアがこの変換(Bicubicが多い)を自動でかけてくれる
研究目的のデータ処理においては注意が必要
 デモ VoTraver volume rendering

## Slide 30: イメージモザイキング（パノラマ合成）

## Slide 31: イメージモザイキング
ここまで紹介してきた画像変換の応用のひとつ
複数の画像を変形し重ね合わせて大きな画像を作成する技術
panorama.py

## Slide 32: パノラマ合成1: 入力画像について特頂点を検出する
特徴点：角やエッジなど，顕著な局所的変化がある場所
特徴点検出アルゴリズムはSIFT, SURF, Eigen, Harrisなどが有名
特徴点は，その周囲の様子を記述する特徴ベクトルを持つ
※特徴点については後で詳しく解説
※左図はAKAZE algorithmを利用した結果
Notes: 角の抽出：Harris corner response functionのlocal maximaを利用する
特徴点検出アルゴリズムのまとめ
http://berobemin2.hatenablog.com/entry/2015/10/08/193323
AKAZEは61次元特徴
SURFは 64次元
SIFTは 128次元

## Slide 33: パノラマ合成2. 特徴点の対応付け
各特徴点は局所領域の特徴を記述する特徴ベクトルを持つ
特徴ベクトルの類似性を利用して対応を計算する
上図ではBrute force algorithmを利用
  左画像の特徴点をひとつピックアップし、最も似た特徴点を右画像内から全検索
Notes: cv2.BFMatcher( cv2.NORM_L2 )を利用
Cross matchingを考慮することも可能

## Slide 34: パノラマ合成3. 変換行列の計算
対応特徴点の位置が重なるよう右画像を射影変換
つまり，対応点をなるべく一致させる行列
を求めたい
RANSAC（Random Sample Consensus）
  未知変数推定に必要なデータを乱択する (未知変数が8個なので 個の特徴点の組）
  選択した特徴点の組を用いて変換を導出
  変換によりほか全て特徴点を変換する
    特徴点が対応点の十分近くに変換された  Inlier
    特徴点の変換先が対応点から遠い  Outlier
  1~3を繰り返しInlier数が最多のを出力
Notes: 未知数8個ならば、2次元なので4個の組でOK
それ以上選ぶとオーバーコンストレイントになる（不能）
それ以下だとアンダーコンストレイント（不定）

## Slide 35: パノラマ合成4. 画像の合成
上図は単純な実装: 2画像が重なる部分は両者の平均を取る  シームが目立つ
目立たないシームを計算する手法  [GraphCutTextures, SIGGRAPH 2003]
画像ピラミッドを利用する手法  [A Multiresolution Spline With Application to Image Mosaics, TOG1983]

## Slide 36: まとめ: 画像の変換
幾何学変換を紹介した
  Affine 変換
  射影変換
  同次座標系
補間法を紹介した
  Nearest Neighbor
  Bilinear Interpolation
  Bicubic Interpolation
パノラマ合成を紹介した