## Slide 1: デジタルメディア処理1
担当: 井尻 敬

## Slide 2: スケジュール
09/26 イントロダクション1 : デジタル画像とは，量子化と標本化，Dynamic Range
10/03 イントロダクション2 : デジタルカメラ，人間の視覚，表色系
10/10 フィルタ処理1 : トーンカーブ，線形フィルタ
10/17 フィルタ処理2 : 非線形フィルタ，ハーフトーニング
10/24 フィルタ処理3 : 離散フーリエ変換と周波数フィルタリング
11/07 前半のまとめと中間試験
11/14 画像処理演習 : python入門 (演習室)
11/21 画像処理演習 : フィルタ処理 (演習室)
11/28 画像処理演習 : フィルタ処理 (演習室)
12/05 画像処理演習 : フィルタ処理 (演習室)
12/12 画像の幾何変換１ : アファイン変換
12/19 画像の幾何変換２ : 画像の補間
01/16 画像復元 : ConvolutionとDe-convolution（変更する可能性有り）
01/23 後半のまとめと期末試験

## Slide 3: フィルタ処理2 : 非線形フィルタ，ハーフトーニング
達成目標
非線形フィルタ処理の計算法と効果を説明できる．
ハーフトーン処理の計算法と効果を説明できる
Contents
線形フィルタの復習
非線形フィルタ
ハーフトーニング

## Slide 4: 復習 : 空間フィルタ（線形）

## Slide 5: 空間フィルタ（非線形）

## Slide 6: 準備:平均と分散
実数値の集合 が与えられたとき、
その平均は , 分散はで与えられる
以下の集合の平均と分散を求めよ
{3,0,3,5,4,3,5,1}
2. 以下の集合AとBどちらが分散が大きい
A: {3,4,3,4,3,2,2}, B: {3,5,3,5,3,1,1}
Notes: 1.平均３
分散 2.75 :((3-3)^2+(0-3)^2+(3-3)^2+(5-3)^2+(4-3)^2+(3-3)^2+(5-3)^2+(1-3)^2)/8
Aの分散 0.57…
Bの分散 2.2…

## Slide 7: エッジ保存平滑化フィルタ
線形平滑化フィルタでは， 画素( i, j)を計算するため周囲の画素の重み付和を計算した
入力画像
出力画像
エッジ保存平滑化フィルタでは、以下9種の領域を考え，一番分散の小さな領域の平均値を、その画素の値とする

## Slide 8: 中央値フィルタ(Median filter)
中央値 (median)とは…
数字の集合の代表値
数字の小さい順に並べ、ちょうど中央に位置する値
中央値と平均値は，用途によって使い分ける
 年収など、外れ値の影響が大きい対象には中央値を
入力 : 6, 2, 1, 5, 3, 12, 1000
平均 : 1/7 x (6+2+1+5+3+12+1000) = 147
中央値 : 1, 2, 3, 5, 6, 12, 1000  5

## Slide 9: 中央値フィルタ(Median filter)
+ 画素(i,j)を中心とする 幅hの窓内の中央値を新しい画素値とする
+ 外れ値（スパイクノイズ）を除去出来る
+ 特徴(エッジ)をある程度保存する
ImageJ
Process>Filters>Gaussian Blur
Process>Filters>median
Salt &pepper noise image
Gaussian Blur
Median filter
Notes: Process>noise>Solt and Papper

## Slide 10: バイラテラルフィルタ
画像中の領域の境界(強いエッジ)をまたがずに平滑化
単純な平滑化
特徴保存平滑化
元画像
(bilateral filter)
(Gaussian filter)
画像の出典
[© Shin Yoshizawa]

## Slide 11: バイラテラルフィルタ
ImageJ
Plug in>Process > Bilateral Filters
Original image
Bi-Lateral Filer
Spatial radi:3
Range radi:50
Bi-Lateral Filer
Spatial radi:5
Range radi:80
ブラー効果により顔の”あら”が消える
輪郭が保持されるのでフィルターをかけたことに気づきにくい
あまり強くかけすぎると不自然な画像になる

## Slide 12: バイラテラルフィルタ
Gaussian filter
位置空間の距離で重み付け
(遠いほど重みを小さく）
最も有名な特徴保存フィルタの１つ
空間的距離だけでなく、画素値の差を利用して重み計算
(i,j)
Bilateral filter
Bilateral空間の距離で重み付け
(遠いほど重みを小さく）
Bilateral空間
+ 位置空間
+ 値空間
画像の出典 [CG-Arts協会 ディジタル画像処理 図5.37]
入力画像
Notes: TODO bilateral 空間に分布する画素を見せる

## Slide 13: バイラテラルフィルタ
x : 注目画素位置
y : 局所窓内の画素位置
Wx: xが中心の局所窓
Gaussian filter :
Bilateral filter :
Spatial Kernel
Intensity Kernel
x : 注目画素 (i,j)
y 加算する画素.
y 加算する画素.
Wx
※ 『カーネルh』は窓内の
画素値に依存するので
線形フィルタではない

## Slide 14: バイラテラルフィルタ
x : 注目画素位置
y : 局所窓内の画素位置
Wx: xが中心の局所窓
Gaussian filter :
Bilateral filter :
Spatial Kernel
Intensity Kernel
x : 注目画素 (i,j)
y 加算する画素.
y 加算する画素.
Wx
※ 『カーネルh』は窓内の
画素値に依存するので
線形フィルタではない
は標準偏差のガウス関数

## Slide 15: バイラテラルフィルタ
Edge
Intensity Kernel
エッジを跨いだ 平滑化を抑制する
窓内の画素位置
注目画素位置
エッジをまたいだ近傍画素について…
Intensity kernelの応答が小さくなるため
小さな重み付けがされる
Spatial Kernel
空間的な近さで重み付け

## Slide 16: バイラテラルフィルタ（パラメタ）
パラメータh : 平滑化したい領域の輝度値の標準偏差の 0.5-2.0倍程度をよく用いる
複数回適用すると良い結果が出やすい
カラー画像はチャンネル毎でなく、以下を用いて同じ重みを利用するとよい
画像の出典 [CG-Arts協会 ディジタル画像処理 図5.37]

## Slide 17: まとめ：空間フィルタ（非線形）
エッジ保存効果のあるフィルタを紹介した
  エッジ保存平滑化
  メディアンフィルタ
  バイラテラルフィルタ
線形フィルタと比べ計算量は大きいが、特殊な効果が得られる
画像の出典[©Shin Yoshizawa]

## Slide 18: ハーフトーン処理

## Slide 19: ハーフトーン処理
グレースケール画像を白黒2値画像で表現する手法
ドットパターンにより濃淡を表現する．
十分細かなドットパターンは，人の目に濃淡として認識される
濃度パターン法
ティザ法
誤差拡散

## Slide 20: 濃度パターン法
元画像を4X4のブロックに分割
各ブロックの平均輝度値を計算
各ブロックについて似た平均輝度値をもつパターンを選択し，置き換える
※ブロックのサイズは変更可（今回は4x4）
欠点 : 繰り返しパターンが目立つ
16/16
15/16
14/16
13/16
12/16
11/16
10/16
9/16
8/16
7/16
6/16
5/16
4/16
3/16
2/16
1/16
0/16
4x4のブロック
平均画素値 : 73.0
[0,1]に正規化: 0.286
4/17~5/17の範囲なのでパターン4を採用する

## Slide 21: ディザ法
元画像を4X4のブロックに分割
4X4のティザパターンを用意
各ブロックの画素においてティザパターンと比較
  ティザパターンの値以上 ->白
  ティザパターンの値より小さい ->黒
※比較する際，画像の画素値を[0,255]から[0,16]に変更しておく
0
2
10
8
12
14
6
4
3
1
9
11
15
13
5
7
ティザパターン
5
8
3
4
14
6
2
出力パターン
4x4のブロック
[0,16]に変換済み
10
2
5
8
11
8
3
7
9
6
4
8
12
6
2
11
欠点 : 繰り返しパターンが目立つ

## Slide 22: 誤差拡散法
左上からラスタスキャンし一画素ずつ以下の通り2値化する
注目画素の画素値がIのとき
1. 二値化処理
I > 127  注目画素を白に
I ≦ 127  注目画素を黒に
2. 誤差拡散
上の二値化で以下の誤差eが発生した
I > 127  e = I - 255
I ≦ 127  e = I – 0
この誤差を隣接画素 分配
(画素値を変化させる)
I
200
200
注目画素
二値化
I2
I3
I1
I4
-55
誤差拡散する隣接画素
-10
-17
-17
-10
誤差拡散し画素値を変更

## Slide 23: まとめ : ハーフトーン処理
グレースケール画像を白黒2値画像で表現する手法
濃度パターン法 : ブロックの輝度値を利用しパターンで置き換える
ティザ法 : ブロック内でティザパターンと画素値を比較し二値化
誤差拡散法 : ラスタスキャンし二値化する．発生した誤差を利用し隣接画素 の画素値を変更する
プログラミング演習で実装します
濃度パターン法
ティザ法
誤差拡散

## Slide 24
時間が余ったら フーリエ変換の準備部分をやります