## Slide 1: デジタルメディア処理1
担当: 井尻 敬
Notes: 実装todo
Nonlinearfilters.py
frequencyfiltering

## Slide 2: デジタルメディア処理1、2017（後期）
09/26 イントロダクション1 : デジタル画像とは，量子化と標本化，Dynamic Range
10/03 イントロダクション2 : デジタルカメラ，人間の視覚，表色系
10/10 フィルタ処理1 : トーンカーブ，線形フィルタ
10/17 フィルタ処理2 : 非線形フィルタ，ハーフトーニング
10/24 フィルタ処理3 : 離散フーリエ変換と周波数フィルタリング
11/07 前半のまとめと中間試験
11/14 画像処理演習 : python入門 (演習室)
11/21 画像処理演習 : フィルタ処理 (演習室)
11/28 画像処理演習 : フィルタ処理 (演習室)
12/05 画像処理演習 : フィルタ処理 (演習室)
12/12 画像の幾何変換１ : アファイン変換
12/19 画像の幾何変換２ : 画像の補間
01/16 画像復元 : ConvolutionとDe-convolution（変更する可能性有り）
01/23 後半のまとめと期末試験

## Slide 3: Contents
フーリエ変換の概要
フーリエ級数展開
オイラーの式と複素数表現
離散フーリエ変換
周波数フィルタリング

## Slide 4: フーリエ変換とは（音）
横軸が時間の関数を、横軸が周波数の関数に変換する手法
フーリエ変換
逆フーリエ変換
入力音声
周波数
時間
周波数
低周波
高周波
高周波
FourierSound.py
注) グラフ横軸は係数番号（Hzではない）
グラフ縦軸は係数の実部
注) グラフ縦軸は音圧
Notes: 入力はりんごをナイフで切った音
出力は log10(|Fk|)

## Slide 5: フーリエ変換とは（音）
フーリエ変換後の関数は元信号に含まれる正弦波の量を示す
中央に近いほど低周波，外ほどが高周波
中央（最も低周波）は，定数項で直流成分と呼ばれる
  直流成分があるので正弦波の組み合わせでも平均値が0でない信号を作れる
FourierSound.py
周波数(係数番号)
時間
時間
時間
時間
※下の波はイメージ
※本来はもっともっと細かいです。
Notes: 入力はりんごをナイフで切った音
出力は log10(|Fk|)

## Slide 6: 音の実時間フーリエ変換
Spector Analyzer
by Hidetomo Kataoka @ 立命館大
データ量に依存するが1D/2Dのフーリエ変換は高速なので
実時間解析可能
Notes: AudioRecorderV2をfirefoxで開く

## Slide 7: フーリエ変換とは （画像）
横軸が時間/空間の関数を、横軸が周波数の関数に変換する手法
フーリエ変換
逆フーリエ変換
画像
(2D空間に画素が並ぶ)
周波数画像
(画素は特定周波数の大きさを示す)

## Slide 8: フーリエ変換とは （画像）
フーリエ
変換
フーリエ変換後の画像の画素は元信号に含まれる正弦波の量を示す
中央付近が低周波，外側が高周波
中央画素は，定数項（直流成分）
この図はイメージです
本来は現画像と同サイズで
もっと細かいです
 任意の画像はしましま画像の和で表現できる
Notes: この図はW=H=32のときの u=v= 0,1,2,16と動かしたもの
この図はsin⁡2𝜋 (𝑥𝑢/𝑊+𝑦𝑣/𝐻) W=H=32のときの u=v= 0,1,2,16と動かしたもの

## Slide 9: フーリエ変換とは （画像）
FourierPaint.py
FourierImg.py

## Slide 10: 余談 (ノイズ)
ノイズ（雑音）には，それが含む周波数の分布に応じて特定の名前が付いたものがある
ホワイトノイズ
スペクトルが一様に分布
ブラウンノイズ
スペクトル分布が 1/f2に比例
ピンクノイズ
スペクトル分布が 1/fに比例
Notes: 講義中に各種ノイズの聞き比べをやったところ、本当に反応が薄かった。。。
（もう一回だけやってみておなじ感じなら削除していいかも、、、）

## Slide 11: 周波数フィルタリング（音）
入力信号（音）
フーリエ変換
周波数係数
フィルタ処理
高周波成分を完全にゼロに
ゼロ
出力信号
逆フーリエ変換
フーリエ変換により周波数を
考慮したfilterが設計できる
フーリエ変換し
周波数空間でフィルタを掛け
逆フーリエ変換
FourieSound.py
ゼロ
Notes: 図はlog(パワースペクトル)の図なので原点が縦軸原点はー∞。
分かりやすさ優先でそのまま利用する？

## Slide 12: 周波数フィルタリング（音）
イコライザ
周波数ごとにボリュームを調整する音質調整器
1. 音源をフーリエ変換し
2. 周波数ごとにフィルタを掛け
3. 逆フーリエ変換
Itunesのイコライザ
Notes: AudioRecorderV2をfirefoxで開く

## Slide 13: 周波数フィルタリング（画像）
フーリエ
変換
フィルタ処理
フィルタ画像を掛ける
×
逆フーリエ変換
説明のためLowpassの
半径を大きく可視化
本当はもっと小さい
フィルタ

## Slide 14: 周波数フィルタリング（画像）
Low Pass
低周波成分
のみ通過
High Pass
高周波成分
のみ通過
Band Pass
特定周波成分
のみ通過
入力画像
周波数画像
フィルタ
出力画像
フィルタ処理済
周波数画像
逆
フーリエ
逆
フーリエ
逆
フーリエ

## Slide 15: まとめ：音・画像のフーリエ変換の概要
フーリエ変換は，横軸時間の関数を横軸周波数の関数に変換する
  逆フーリエ変換も定義される
  2次元フーリエ変換は画像へ適用できる
  周波数空間でフィルタ処理すると，周波数に特化した信号処理が可能

## Slide 16: フーリエ級数展開（の簡単な説明）
注意)
本講義では，フーリエ変換の意味的な理解と画像処理応用に重点を置きます．
証明と導出nの詳細は，信号処理の講義をとるか「金谷健一:これなら分かる応用数学教室」を参照してください．

## Slide 17
nとmを非負整数として以下を計算せよ
練習
三角関数を合成せよ
Notes: sin θ cos φ = ½( sin (θ + φ) + sin (θ - φ) )
sin θ sin φ = ½(-cos (θ + φ) + cos (θ - φ) )
cos θ cos φ = ½(cos (θ + φ) + cos (θ - φ) )

## Slide 18: 三角関数
まあこれはいいですよね

## Slide 19: 三角関数
Tを周期，を基本(角)周波数と呼びます
[-T/2,T/2]でひと周期の波を取得できました

## Slide 20: 三角関数
三角関数の引数を２倍すると，周波数が2倍に、周期が1/2倍になります

## Slide 21: 三角関数
三角関数の引数を3倍すると，周波数が3倍に、周期が1/3倍になります

## Slide 22
こんな感じで基本周波数の整数倍の波を考える

## Slide 23
こんな感じで基本周波数の整数倍の波を考える
それぞれを定数倍する
（今回はランダムに）
で、それを全部足し合わせてみる

## Slide 24
和

## Slide 25: フーリエ級数展開のとても簡単な説明
[-T/2,T/2]の周期関数は，周期はT/k (kは正整数)の三角関数の重ね合わせに分解できる
合成後の周期関数を受け取ると，この合成後の波から合成前の各関数の係数を推定できる
『この元信号の中には，の成分が0.7だけ含まれている』というのが分かる

## Slide 26: フーリエ級数展開のとても簡単な説明
(2)合成後の周期関数を受け取ると，この合成後の波から合成前の各関数の係数を推定する ←どうやって？？
例 の係数を知りたい場合…
1) に を掛けた関数を作る
2) 係数 もかける
3) これを周期分だけ積分すると係数が得られる

## Slide 27: フーリエ級数
区間上の連続関数は、フーリエ級数で表現できる．
: 基本周波数
※天下り的な説明で済みません．ここではそういう事実があると知っておいてください．
※詳細な導出と証明は，信号処理の講義，または，『これなら分かる応用数学教室（金谷健一著）』を参照
Notes: Tは周期、
は基本周波数、
とても天下り的なんだけど、「フーリエ級数展開ができる」ことは納得済みで先に進む
Tは周期、
𝜔_0は基本周波数

## Slide 28: フーリエ級数
区間上の連続関数は、フーリエ級数で表現できる．
基本
Notes: つまり関数を周波数の異なるsin と cosの和で表現するよ、ってこと
𝑎_1 cos⁡〖𝑘 2𝜋/𝑇 𝑡〗

## Slide 29: Contents
フーリエ変換の概要
フーリエ級数展開
オイラーの式と複素数表現
離散フーリエ変換
周波数フィルタリング

## Slide 30: オイラーの式
はガウス平面における単位円に乗る
れはもうこういう表記法だと思って覚えてください

## Slide 31
練習) 複素数の積を求めよ
以下の関係を証明せよ
Notes: sin a+b = sin a cos b + cos a sin b
cos a+b = cos a cos b - sin a sin b
両辺
= A( a/A sin t + b/A cos t)
A = rt(a^2 + b^2)
あ、これ、a/A ^2 + b/A ^2 = 1を満たすってことは、a/A = cos k, b/A = sin kっていう角度ｋがある。
＝A (sin t cosk + cos t sin k)
= A sin t+k
で良いじゃん。見たいな感じで説明できる。後者は気合．
sin a+b = sin a cos b + cos a sin b
cos a+b = cos a cos b - sin a sin b
両辺
𝑎 sin⁡𝜃+𝑏 cos⁡𝜃 = A( a/A sin t + b/A cos t)
A = rt(a^2 + b^2)
あ、これ、a/A ^2 + b/A ^2 = 1を満たすってことは、a/A = cos k, b/A = sin kっていう角度ｋがある。
＝A (sin t cosk + cos t sin k)
= A sin t+k
で良いじゃん。見たいな感じで説明できる。後者は気合．

## Slide 32: フーリエ級数の複素数表現
区間上の連続関数は、フーリエ級数で表現できる．
: 基本周波数
Notes: Tは周期、
は基本周波数、
とても天下り的なんだけど、「フーリエ級数展開ができる」ことは納得済みで先に進む
Tは周期、
𝜔_0は基本周波数

## Slide 33
練習: 下の式(1)-(5)より，式(6),(7)を導け

## Slide 35: フーリエ級数(複素数表記)
区間上の連続関数は、フーリエ級数で表現できる．
この複素数表記された
正弦波を重ね合わせていることは分かるんだけど、
に比べてイメージしにくい

## Slide 36: フーリエ級数(複素数表記)
この正弦波は何なのか？
青が時間軸
赤が実軸
緑が虚軸
https://www.youtube.com/watch?v=YjEkBjDhbr4

## Slide 37: フーリエ級数(複素数表記)
区間上の連続関数は、フーリエ級数で表現できる．
複素数の掛け算 は
とすると、
となる
つまり， を掛けるというのは、
に対し位相をずらしてr 倍する操作だといえる
Notes: 先と比べてマイナス部分が生まれている．
複素数でない表現では何でマイナス部分の項はいないんだっけ？

## Slide 38: フーリエ級数(複素数表記)
区間上の連続関数は、フーリエ級数で表現できる．
動画の後半参照 or FourieViz.pdeをprocessingで実行してみてください。

## Slide 39: まとめ: フーリエ級数展開
, , ,
オイラーの式
フーリエ級数展開 : 周期Tを持つ関数は正弦波の重ね合せで表現可
, ,
フーリエ級数展開 (複素数表現) :
上式にオイラーの式を代入すると以下のように変形できる
,
※今回は導出と証明を省きました
詳しく知りたい人は教科書参照

## Slide 40: Contents
フーリエ変換の概要
フーリエ級数展開
オイラーの式と複素数表現
離散フーリエ変換
周波数フィルタリング

## Slide 41: フーリエ変換とは
横軸が時間の関数を、横軸が周波数の関数に変換する手法
フーリエ変換
逆フーリエ変換
入力音声
周波数
時間
周波数
低周波
高周波
高周波
FourierSound.py
f
F
Notes: 入力はりんごをナイフで切った音
出力は log10(|Fk|)

## Slide 42: 離散フーリエ変換（1D）
0
1
2
N-1
…
…
0
1
2
N-1
…
…
フーリエ
変換
逆フーリエ
変換
周期Nの離散値を周期Nの離散値に変換する
とは複素数（ただしは実数列のことが多い）
が実数の場合が成り立つ（）
Notes: 複素数列を、複素数列に変換する（は実数列のことが多い）
は，k番目の正弦波の，大きさと偏角を表す
半分より右に行くと逆に低周波になる 
『一回あたり動く角度が大きくなると，それは小さい角度で逆方向に回っていると思えるから』
という説明が分かりやすいかも
複素数列𝑓_𝑙 (𝑙=0,…,𝑁−1)を、複素数列𝐹_𝑘 (𝑘=0,…,𝑁−1)に変換する（𝑓_𝑙は実数列のことが多い）
𝐹_𝑘は，k番目の正弦波𝑒^(𝑖2𝜋/𝑁 𝑘𝑙)の，大きさと偏角を表す

## Slide 43: 離散フーリエ変換（1D）
周期Nの離散値を周期Nの離散値に変換する
とは複素数（ただしは実数列のことが多い）
が実数の場合が成り立つ（）
フーリエ
変換
逆フーリエ
変換
0
1
2
N-1
…
…
0
1
2
N-1
…
…
Notes: 複素数列を、複素数列に変換する（は実数列のことが多い）
は，k番目の正弦波の，大きさと偏角を表す
半分より右に行くと逆に低周波になる 
『一回あたり動く角度が大きくなると，それは小さい角度で逆方向に回っていると思えるから』
という説明が分かりやすいかも
複素数列𝑓_𝑙 (𝑙=0,…,𝑁−1)を、複素数列𝐹_𝑘 (𝑘=0,…,𝑁−1)に変換する（𝑓_𝑙は実数列のことが多い）
𝐹_𝑘は，k番目の正弦波𝑒^(𝑖2𝜋/𝑁 𝑘𝑙)の，大きさと偏角を表す

## Slide 44: 離散フーリエ変換の計算例
N = 8 のとき
入力 : f0, f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7,
↑複素数とかでできて
ややこしそうだけど
ただの和分
…

## Slide 45: 離散フーリエ変換（2D）
フーリエ変換 :
逆フーリエ変換 :
H
W
縦横方向に周期H/Wで繰り返す離散値 を，離散値 に変換
とは複素数列．
ただし，は画像（実数列）のことが多い
W
H

## Slide 46
は定数（直流成分）の係数
は，画像区間において『縦にu回・横にv回振動する正弦波画像』の係数
U=v=N/2がもっとも高周波で，u=N-1はu=1の正弦波と同じ周波数（位相は逆）
W=H = 32のときの
0
1
2
16
30
31
0
1
2
16
30
31
係数画像
は上の (u,v)番目の画像の係数
実際はは複素数画像
Notes: K=16だと位相は、 2πy16/32 = πy
Sin(πx) は、xが0,1,2,3,4,5…31と動くとき、16回回転する、
ただ、毎回 sin xπ = 0になるので波がちょうど見えなくなる
でもy = 1などとy方向に少しでも波ができるとこの高周波が見える．

## Slide 47: Shiftの話
フーリエ変換を実装すると，ピークが端に来る変換結果になる
  上図緑四角 : これは間違いじゃない
  低周波成分を中心においたほうが分かりやすいので上図赤四角の位置を出力することが多い
  このshiftを行なう関数が用意されていることも  np.fft.ifftshift()
H
W
0
1
2
N-1
…
…
0
1
2
N-1
…
…
Notes: 変換結果は周期を持つ数列なのでこのような移動ができる

## Slide 48: Contents
フーリエ変換の概要
フーリエ級数展開
オイラーの式と複素数表現
離散フーリエ変換
周波数フィルタリング

## Slide 49: 周波数フィルタリング（音）
入力信号（音）
フーリエ変換
周波数係数
フィルタ処理
高周波成分を完全にゼロに
ゼロ
出力信号
逆フーリエ変換
フーリエ変換により周波数を
考慮したfilterが設計できる
フーリエ変換し
周波数空間でフィルタを掛け
逆フーリエ変換
さっきのスライドです！
ゼロ
Notes: 図はlog(パワースペクトル)の図なので原点が縦軸原点はー∞。
分かりやすさ優先でそのまま利用する？

## Slide 50: 周波数フィルタリング（画像）
フーリエ
変換
フィルタ処理
フィルタ画像を掛ける
×
逆フーリエ変換
フィルタ

## Slide 51: 周波数フィルタリング（画像）
Low Pass
低周波成分
のみ通過
High Pass
高周波成分
のみ通過
Band Pass
特定周波成分
のみ通過
入力画像
周波数画像
フィルタ
出力画像
フィルタ処理済
周波数画像
逆
フーリエ
逆
フーリエ
逆
フーリエ

## Slide 52: まとめ：離散フーリエ変換と周波数フィルタ
離散フーリエ変換（1D/2D）の実装方法を解説した
周波数空間でマスクを掛ける周波数フィルタを紹介した

## Slide 54: フーリエ級数
区間上の連続関数は、フーリエ級数で表現できる．
基本
Notes: つまり関数を周波数の異なるsin と cosの和で表現するよ、ってこと
𝑎_1 cos⁡〖𝑘 2𝜋/𝑇 𝑡〗

## Slide 55: フーリエ級数
区間上の連続関数は、フーリエ級数で表現できる．
「sin と cos の振幅を変えて足す」とも思えるが、
「ak と bk で振幅と位相ずれを制御する」とも見てもよい
位相がずれても、 と における位置は同じなので、周期性は保たれていることに注意
Notes: 三角関数の合成を使うと、ある周波数のsinを位相と振幅を変えて足したとも思える。
フーリエ級数展開の定義をこうしても良いんだけど、先の表現のほうが都合がよい、との説明が「これならわかる応用数学教室」ではなされていた。
𝑎_1 cos⁡〖𝑘 2𝜋/𝑇 𝑡〗

## Slide 56: フーリエ変換とは
時間の関数 を、周波数の関数に変換する
とは複素数関数である（は実数関数のことが多い）
フーリエ級数展開において T → ∞ とすると導出できる
フーリエ変換 :
逆フーリエ変換 :
Notes: このかたちをよく見ると，
f(t)を a倍すると
F(ω)も a倍される
形になっている
f(t)  af(t)
とすると
F(ω)  aF(ω)
逆フーリエ変換のみに ½πがあるのが気持ち悪い人は違う定義を行っている

## Slide 57: フーリエ変換には，少し異なる複数の定義が存在する
フーリエ変換 :
逆フーリエ変換 :
フーリエ変換 :
逆フーリエ変換 :
フーリエ変換 :
逆フーリエ変換 :
Notes: このかたちをよく見ると，
f(t)を a倍すると
F(ω)も a倍される
形になっている
f(t)  af(t)
とすると
F(ω)  aF(ω)
逆フーリエ変換のみに ½πがあるのが気持ち悪い人は違う定義を行っている

## Slide 58
は定数（直流成分）に対応
は[0,N-1] 区間においてN回振動する正弦波に対応
K=N/2がもっとも高周波で，k=N-1はk=1の正弦波と同じ周波数（位相は逆）
0
1
2
N-1
0
1
2
N-1
…
※グラフは全て複素数
Notes: 複素数列を、複素数列に変換する（は実数列のことが多い）
は，k番目の正弦波の，大きさと偏角を表す
位相について↑の変形が成り立つので、k=1とk=N-1は位相が逆転しているだけ
N=5, 0, 1~4, 2~3
N=6, 0, 1~5, 2~4, 3
複素数列𝑓_𝑙 (𝑙=0,…,𝑁−1)を、複素数列𝐹_𝑘 (𝑘=0,…,𝑁−1)に変換する（𝑓_𝑙は実数列のことが多い）
𝐹_𝑘は，k番目の正弦波𝑒^(𝑖2𝜋/𝑁 𝑘𝑙)の，大きさと偏角を表す
2𝜋𝑙/𝑁 (𝑁−1)=2𝜋𝑙−2𝜋𝑙/𝑁=−2𝜋𝑙/𝑁
位相について↑の変形が成り立つので、k=1とk=N-1は位相が逆転しているだけ
2𝜋𝑙/𝑁 (𝑁−𝑘)=2𝜋𝑙−2𝜋𝑙/𝑁 𝑘=−2𝜋𝑙/𝑁 𝑘
N=5, 0, 1~4, 2~3
N=6, 0, 1~5, 2~4, 3

## Slide 59: 畳み込み積分とフーリエ変換

## Slide 60: 関数の直行性（補足資料）
区間上の関数は，以下を満たすとき直行するという．
区間上で，関数 は，互いに直行する．
証明例）とについて、

## Slide 61: 直行関数展開（補足資料）
関数を区間上の直行関数 線形結合近似するとき,
各係数は以下の通り与えられる,