## Slide 1: デジタルメディア処理1
担当: 井尻 敬

## Slide 2: スケジュール
10/01 イントロダクション1 : デジタル画像とは，量子化と標本化，Dynamic Range
10/08 イントロダクション2 : デジタルカメラ，人間の視覚，表色系
10/15 フィルタ処理1 : トーンカーブ，線形フィルタ
10/29 フィルタ処理2 : 非線形フィルタ，ハーフトーニング
11/05 フィルタ処理3 : 離散フーリエ変換と周波数フィルタリング
11/12 画像処理演習1 : python入門 (PC教室9,10)
11/19 画像処理演習2 : フィルタ処理 (PC教室9,10) ※
11/26 画像処理演習3 : フィルタ処理 (PC教室9,10, 前半部分の課題締め切り 11/29 23:59)
12/03 画像処理演習4 : フィルタ処理 (PC教室9,10)
12/10 画像処理演習5 : フィルタ処理 (PC教室9,10, 後半部分の課題締め切り 12/20 23:59)
12/17 画像の幾何変換 : アファイン変換と画像補間
01/07 ConvolutionとDe-convolution（進度に合わせて変更する可能性有り）
01/14 画像圧縮（進度に合わせて変更する可能性有り）
01/21 後半のまとめと期末試験

## Slide 3: フィルタ処理1 : トーンカーブ，線形フィルタフィルタ処理
達成目標
線形フィルタ処理の計算法と効果を説明できる
  画素ごとの変換であるトーンカーブの機能と効果を説明できる
  線形空間フィルタの機能と効果を説明できる
Contents
トーンカーブ
  反転, 二値化, ポスタリゼーション, ソラリゼーション, ガンマ変換, カラー画像
空間フィルタ（線形）
  平滑化フィルタ, ソーベルフィルタ，ガウシアンフィルタ，ラプラシアンフィルタ
Notes: 復習 10分
トーンカーブ 25分
カラー画像の変換 20分
線形フィルタ 35分
非線形フィルタ

## Slide 4: デジタル画像のフィルタリング

## Slide 5: デジタル画像 : カラー画像
離散値を持つ画素が格子状に並んだデータ
画素 : pixel= picture + element
例 24bit bitmap :各pixelが(R,G,B)毎に整数値[0,255]を持つ
I( i , j)
j
i
画像 I(i,j) :
※原点位置は左下のことも

## Slide 6: デジタル画像 : グレースケール画像
離散値を持つ画素が格子状に並んだデータ
画素 : pixel= picture + element
例 8bit bitmap :各pixelが整数値[0,255]を持つ
I( i , j) 107
217
j
i
画像 I(i,j) :
※原点位置は左下のことも

## Slide 7: 『頻度表（ヒストグラム）』とは
各階調の画素数を数えた表のこと
回転や平行移動に依存しない特徴量  画像処理に頻出
グレースケール画像
RGBカラー画像

## Slide 8: ImageJでヒストグラムを確認してみる
ImageJ 起動
画像読み込み
Menu > analyze > histogram
LiveをOnにすると矩形選択した領域のヒストグラムを確認可能

## Slide 9: ヒストグラムの計算 : histograpm.py
import numpy as np
import pylab as plt
import cv2
import itertools
#画像読み込み & グレースケール化
img = cv2.imread("imgs/sample.png")
img_gry = cv2.cvtColor( img, cv2.COLOR_BGR2GRAY )
#histogram生成
hist = np.zeros(256)
for y in range(img_gry.shape[0]):
for x in range(img_gry.shape[1]):
hist[ img_gry[y,x] ] += 1
#windowを生成して画像を表示
cv2.imshow("Image", img_gry )
#histをmatplotlibで表示
plt.plot(hist)
plt.xlim([0,256])
plt.show()

## Slide 10: デジタル画像のフィルタリング
入力画像に対し何らかの計算処理を施し…
  特定の周波数を持つ信号を強調する・捨てる (ノイズ除去)
  アーティスティックな効果を得る
  画像処理（ステレオ視・領域分割・識別器）に必要な特徴ベクトルを得る
処理

## Slide 11: トーンカーブ

## Slide 12: トーンカーブ
入力画像は8bit グレースケールとする
各画素の値を異なる値に変換する階調変換関数を考える
階調変換関数をグラフで表現したものをトーンカーブと呼ぶ
入力画素値
出
力
画
素
値
255
0
0
255
CToneCurve.exe (C++)
Image>Adjust>Window/Level (ImageJ)

## Slide 13: トーンカーブは写真編集の基本ツール
GIMP
ImageJ: 自由編集でないのでちょっと違うけど
PhotoShop Elements カラーカーブ
使いやすいように自由度の限定されたトーンカーブのようなもの
Photoshop CSにはトーンカーブがある（あった）

## Slide 14: トーンカーブ: コントラストを上げる
入力
出
力
A
B
C
0
255
255
領域A : 出力画素値0となり黒つぶれ
領域C : 出力画素値255となり白飛び
領域B : 傾きが1より大きいため、画素値の取り得る範囲が広がりコントラストが上がる
画素値は離散値であるため出力ヒストグラムは飛び飛びに

## Slide 15: トーンカーブ: コントラストをさげる
入力
出
力
0
255
255
傾きが1より小さいため、出力画素値の取り得る範囲が縮まり、コントラストが下がる

## Slide 16: トーンカーブ : 特殊効果
元画像
ネガポジ反転
ポスタリゼーション
出力の色数を
極端に減らす
二値化
閾値より下は0
閾値以上は255
ソラリ
ゼーション
上記のような
曲線を指定
※実装が間に合わず手書きで曲線を与えました。
※本来は関数で与えるべき

## Slide 17: トーンカーブ : ガンマ補正
元画像
次のトーンカーブを利用した濃淡変換をガンマ変換と呼ぶ
: 入力値 [0,255]
: 出力値 [0,255]
: パラメータ ( >0)
=1/3.0
0.5
2.0
3.0
※ 画像出力デバイスには『』 と言う関係があり、この特性を補正する目的で上記の関数が用いられていた。これを画像の補正に利用したのがガンマ変換
=2.0
=0.5
※ RGB各チャンネルに
ガンマ補正を適用

## Slide 18: トーンカーブ : カラー画像への適用
カラー画像をトーンカーブで編集するとき …
RGBの各チャンネルにトーンカーブの画素値変換を適用
YCbCr Colorに変換し輝度値成分（Y）のみに変換を適用
その他
R
G
B
Y
Cb
Cr
RGB color
YCbCr color
輝度/青み/赤み

## Slide 19: トーンカーブ : カラー画像への適用
RGB各チャンネル
YCbCrの輝度Yのみ
入力画像
γ=0.3
のガンマ変換

## Slide 20: トーンカーブ : カラー画像への適用
入力画像
γ=0.3
のガンマ変換
RGB各チャンネル
YCbCrの輝度Yのみ

## Slide 21: トーンカーブ : カラー画像への適用
入力画像
ポスタリゼーション
YCbCrの輝度Yのみ
（Cb・Crの階調数は減らない）
RGB各チャンネル

## Slide 22: トーンカーブ：まとめ
トーンカーブ : 各画素の輝度値・色を変換する階調変換関数
画像の見栄えの編集に利用される
キーワード: コントラスト変換・ネガポジ反転・ポスタリゼーション・ソラリゼーション・2値化・ガンマ補正
入力画素値
出
力
画
素
値
255
0
0
255
Notes: 20分

## Slide 23: 空間フィルタ(線形)

## Slide 24: 線形フィルタの計算
Convolution1.py

## Slide 25: 線形フィルタの例
ぼかす
鮮鋭化

## Slide 26: 線形フィルタの例
エッジ抽出 横方向 縦方向

## Slide 27: 空間フィルタとは
空間フィルタとは周囲の情報を利用して画素値を決めるフィルタ
空間フィルタは、線形フィルタと非線形フィルタに分けられる
トーンカーブ :
出力画素 I’(i,j) を求めるのに
入力画素 I(i.j)のみを利用
入力画像 : I(i,j)
I’(i,j)
I(i,j)
I’ (i,j)
空間フィルタ:
出力画素 I’(i,j) を求めるのに
入力画素 I(i.j)の周囲画素も利用
I(i,j)
※この領域を窓（Window）と呼ぶ
※窓のサイズは問題/手法に依存して選択する
※一般的に、窓が大きいほうが計算量がかかる
出力画像 : I’(i,j)
入力画像 : I(i,j)
出力画像 : I’(i,j)

## Slide 28: 線形フィルタとは
(i,j)
(i,j)
出力画素値を周囲画素の重み付和で計算するフィルタ
I’ (i,j)
出力画像
h(i,j)
フィルタ
I(i,j)
入力画像

## Slide 29: 線形フィルタの例 1D
33
15
22
11
26
32
12
22
15
94
108
98
111
121
102
平滑化したい!
周囲３ピクセルの平均を取る
20
23

## Slide 30: 線形フィルタの例 1D
33
15
22
11
26
32
12
22
15
94
108
98
111
121
102
102
平滑化したい!
周囲３ピクセルの平均を取る
27
23
16
20
23
23
22
16
44
72
100
106
110
111
108
※端ははみ出すので値をコピー（ほかの方法もある）

## Slide 31: 線形フィルタの例 1D
33
15
22
11
26
32
12
22
15
94
108
98
111
121
102
102
102
33
33
もっと
平滑化したい!
周囲5ピクセルの平均を取る
27
23
21
21
21
21
35
50
67
85
106
108
107
108
21

## Slide 32: 線形フィルタの例 1D
33
15
22
11
26
32
12
22
15
94
108
98
111
121
102
102
102
33
33
エッジ
（変化の大きい部分）
を検出したい
-0.5
右と左のピクセルの差をとる
-9
-6
-2
2
11
-7
-5
2
36
2
2
12
-5
-10
※端ははみ出すので値をコピー（ほかの方法もある）
47

## Slide 33: 線形フィルタ : 平滑化
入力画像
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

## Slide 34
LinaerFilter.exe (C++)
convolution1.py (python)
Process>Filters>Convolve (ImageJ)

## Slide 35: 線形フィルタ : 特定方向の平滑化
画像の出典[CG Arts協会 ディジタル画像処理]
図5.8, 5.9

## Slide 36: 線形フィルタ : ガウシアンフィルタ
入力画像
係数をガウス分布に近づけ
中央ほど強い重みに
1
2
1
2
4
2
1
2
1
1
4
6
4
1
4
16
24
16
4
6
24
36
24
6
4
16
24
16
４
1
4
6
4
1

## Slide 37: 線形フィルタ : ガウシアンフィルタ
ガウス関数1D
ガウス関数2D
これを重みにして線形フィルタをしたい
さすがに3x3は精度が悪くない？？
=1
68.3%
95.4%
99.7%

## Slide 38
=1
68.3%
95.4%
99.7%

## Slide 39: 線形フィルタ : ガウシアンフィルタ
標準偏差σの大きなガウス関数の畳み込みを計算するとき『3×3』や『5×5』の窓では精度が悪い
精度を出すには窓の半径を 3σ程度にすべき
(計算時間はかかる)
(3σ)
1
(3σ)
(0,0)
例) σ = 5 pixelの
ガウシアンフィルタ
↓
Window size は
31×31が適当

## Slide 40: 線形フィルタ : 微分
※微分の復習．大丈夫ですよね？
関数 の微分は以下の通り定義され、
における関数の傾きを与える．
関数 の軸方向の偏微分は以下の通り定義され、
点における軸方向の関数の傾きを与える．
また， の勾配 は2次元ベクトルであり，
点においての増加が一番大きくなる方向を示す
練習.
上記の関数の(1,1), (2,3)
における勾配を計算し、
さらに図示せよ

## Slide 41
f(x,y) = -2x2 - y2

## Slide 42: 線形フィルタ : 微分
u
v
x
I(x)
I
v
v
グレースケール画像 I(u,v) は，高さ関数 z = I(u,v) と見なせる
なので関数 I(u,v) の勾配（微分）は計算できそう
I(u,v) の勾配は，画像の変化の大きい方向を表す
I(u,v)
画像の出典 [Ijiri et al 2013, Eurographics]

## Slide 43: 線形フィルタ : 微分
２次元関数 z= f(x,y) のx方向偏微分
画像 z = I(i,j) の横方向偏微分 (近似)
…(a)
…(b)
…(c)
0
0
0
0
1
0
0
-1
0
0
-1
0
0
0
0
0
1
0
0
-1/2
0
0
1/2
0
0
0
0
(a)
(b)
(c)
※ 正値:黄色 ,
負値:青 で可視化
※h = pitch (画素サイズ) = 1 と近似

## Slide 44
0
-1/2
0
0
1/2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1/2
0
1/2
入力画像
微分フィルタには画像のエッジで強く応答する
線形フィルタ : 微分
[CGArts協会, デジタル画像処理 図5.26]

## Slide 45
前述の単純なフィルタはノイズにも鋭敏に反応する
ノイズを押さえつつエッジを検出するフィルタが必要
横方向微分 : 横方向微分 し 縦方向平滑化 する
縦方向微分 : 縦方向微分 し 横方向平滑化 する
Sobel filter
Prewitt filter
-1
-1
-1
1
1
1
0
0
0
-1
0
1
-1
0
1
-1
0
1
-1
0
1
-1
0
1
-2
0
2
-1
-2
-1
1
2
1
0
0
0
線形フィルタ : 微分

## Slide 46
元画像
1
-2
-1
1
2
1
0
0
0
0
-4
0
0
4
0
0
0
0
微分フィルタの正値を可視化
Sobelフィルタではノイズが削減されているのが分かる

## Slide 47: フィルタ処理
右の7x7 画像に対して…
  横方向Sobelフィルタを適用せよ
  縦方向Sobelフィルタを適用せよ
  ガウシアンフィルタを適用せよ
4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3
4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3
4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3
4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3
4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3
4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3
4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3
横Sobel
入力画像
縦Sobel
ガウシアン

## Slide 48: 線形フィルタ : 2階微分フィルタ
関数 の2階偏微分は, 以下の通り定義される
画像 I(i,j) の2階偏微分の近似は…
0
1
0
0
1
0
0
-2
0
0
0
0
0
0
0
1
-2
1
出典[CGArts協会, デジタル画像処理 図5.26]

## Slide 49: 線形フィルタ : ラプラシアンフィルタ
関数 のラプラシアン
画像 のラプラシアン
0
1
0
0
1
0
0
-2
0
0
0
0
0
0
0
1
-2
1
=
＊
+
＊
=
0
1
0
0
1
0
1
-4
1
＊
ラプラシアンフィルタ
『＊』は
convolution
方向に依存しないエッジが一度で得られる
エッジをまたぎ正負の対が現れる
白黒 なら [0-+0]が現れる

## Slide 50: 線形フィルタ : 鮮鋭化フィルタ
?
2回微分に関するラプラシアンフィルタを改良すると
画像のエッジを強調する鮮鋭化フィルタが設計できる
[CGArts協会, デジタル画像処理]
図5.26, 5.30

## Slide 51: まとめ: 空間フィルタ（線形）
出力画素値を周囲画素の重み付和で計算するフィルタ
平滑化フィルタ
ガウシアンフィルタ
-1
0
1
-1
0
1
-2
0
2
-1
-2
-1
1
2
1
0
0
0
Sobelフィルタ(横)
Sobelフィルタ(縦)
ラプラシアンフィルタ
0
1
0
0
1
0
1
-4
1
?
鮮鋭化フィルタ
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/9
1/16
2/16
1/16
1/16
2/16
1/16
2/16
4/16
2/16
Notes: 関連分野で取り上げられなかったトピック
擬似カラー
画像間演算（和と差）
ヒストグラムマッチング
※ 来年度は取り上げる予定